Инструкция по настройке электронного замка GT 206

1. Смена пароля 1.1. Смена управляющего пароля (мастер-кода) Управляющий пароль или мастер-код (по умолчанию «00000000») состоит из 4-10 цифр, пароль может сохраняться даже после отключения питания замка, пароль может быть изменен менеджером заведения. Изменение мастер-кода осуществляется следующим образом: удерживайте кнопку «<» в течение 5 секунд (желтый индикатор будет мигать) → введите старый мастер-код → нажмите кнопку «<» → введите новый мастер код → нажмите кнопку «<» и новый пароль будет установлен. Примечание: После изменения управляющего пароля, пароль пользователя будет сброшен и установлено значение по умолчанию «0». Пожалуйста не задерживайте операцию по смене пароля и действуйте в соответствии с инструкцией. 1.2. Смена пользовательского пароля (шкафчик используется приватно) Код пользователя содержит от 4 до 10 цифр, он может сохраняться даже после отключения питания замка, может быть изменен пользователем. Изменение пользовательского пароля осуществляется следующим образом: дважды с удержанием нажмите на кнопку «<» (замигает желтый индикатор) → нажмите кнопку «<» → введите новый код пользователя → нажмите кнопку «<» (ровным светом загорится зеленый индикатор, зуммер дважды издаст писк), пароль успешно изменен. 1.3. Смена пользовательского пароля (общедоступный шкафчик) При эксплуатации общедоступного шкафчика нет необходимости изменять пароль, поскольку код, используемый для запирания двери, так же будет открывать её. Код задается по желанию клиента. 1.4. Открывание замка Введите новый пароль (если вы его не изменяли, введите пароль по умолчанию «1111»), нажмите кнопку «<»; чтобы открыть дверцу, когда замигает зеленый индикатор потяните за ручку внизу панели. Кнопка «C» предназначена для удаления. Если пользовательский пароль был утрачен, используйте мастер-код для открывания замка или сбросьте пользовательский пароль, в этом случае используйте пароль по умолчанию: «1111».

1.5. Закрывание замка

В общедоступном режиме: Захлопните дверцу шкафчика, затем заприте шкафчик на замок.

В приватном режиме (для индивидуального использования): Если замок не заперт (запирающий штифт втянут), захлопните дверцу шкафчика, введите ваш пароль и нажмите кнопку «<» чтобы подтвердить ввод, затем можете закрыть замок, повернув ручку (повторный ввод пароля откроет замок).

2 Функции 2.1. Оповещение звуковым сигналом.

Различным операциям соответствуют различные звуковые сигналы.

2.2. Оповещение световым сигналом.

Лампы индикаторы трех различных цветов (желтый – сигнал тревоги, красный – недостаточно энергии, зеленый – замок открыт и разблокирован).

2.3. Открывание замка в нештатных ситуациях.

1) если батарейки выдают ток, недостаточный для приведения в движение электромотора, пользователь может подсоединить внешний источник питания, чтобы открыть замок;

2) если возникли проблемы в электронике замка или в приводном механизме, чтобы открыть замок нужно взломать лицевую панель.

2.4. Оповещение о недостаточности энергоснабжения.

Когда уровень заряда батарей приближается к критической отметке, при открытии замка начнет мигать красный индикатор и зуммер издаст сигнал 4 раза, тем не менее после первого сигнала вы сможете открыть замок около 100 раз.

2.5. Длина пароля

Пользовательский пароль и мастер код 4-10 цифр в длину;

2.6. Сброс пароля

1) Если пользователь забыл пароль, введите мастер-код для открытия замка; пароль пользователя при этом будет сброшен к значению по умолчанию;

2) Если забыт мастер-код, нажмите и удерживайте кнопку «сброс» в течение трех секунд, мастер код будет сброшен к значению по умолчанию.

2.7. Многоуровневая система паролей.

Для управления замком используются пароли нескольких уровней: пользовательский пароль, мастер-код. Код пользователя и мастер-код могут быть изменены по желанию пользователя.

2.8. Защита от взлома пароля.

Если пароль введен неправильно желтый индикатор мигнет 4 раза и зуммер издаст четырехкратный писк; после третьего ввода неправильного пароля клавиатура на лицевой панели замка будет заблокирована на 5 минут, в течение этого времени вы не получите

отзыва при нажатии на кнопки. Данная функция предназначена для защиты от кражи паролей.

2.9. Смена режима доступности.

Замок может работать в режиме публичного и приватного доступа, для изменения режима используется мастер-код.

Для включения приватного доступа введите: < 4 < мастер-код < Для включения публичного доступа введите: < 5< мастер-код <

2.10. Отображение режима доступности замка.

В режиме общего (публичного) доступности пользователь может включить режим отображения доступности замка: красный индикатор будет мигать, когда замок закрыт, это позволит определить какой из шкафчиков уже занят (функция доступна только в режиме публичного доступа к шкафчику).

3. Запись истории работы замка (поставляется опционально)

С помощью КПК можно извлечь информацию о последних 200 рабочих циклах замка, включая время открывания, использованный для открытия пароль, статус; после извлечения вы можете просмотреть полученную информацию с помощью программного обеспечения КПК.

Технические характеристики:

Условия внешней среды: от -25°C до +65°C влажность воздуха: 5-95%.

Число циклов работы: более 100 тысяч. Потребление энергии: Источник энергии: 4 батарейки AA Потребление энергии в статичном режиме: при выключенном световом индикаторе ≤ 5мкА при включении замка ≤ 250 мА при работе с кнопками клавиатуры: ≤ 20 мА

Проблема

Причины

Решение

Горит зеленый индикатор, но замок не открывается

Батареи не выдают достаточный ток

Используйте внешний источник питания чтобы открыть шкафчик, после открытия шкафчика немедленно замените батареи

Ровным светом горит желтый индикатор и раздается звон

Введен неверный пароль

Введите верный пароль

Нет реакции на нажатие клавиш

Недостаточно энергии батарей

Подключите внешнее питание

Нет реакции на нажатие клавиш (мигает желтый индикатор)

Трижды введен неверный пароль

МОНТАЖ ЗАМКА

Подождите 15 минут, затем можете пользоваться замком